## Slide 1: Исследование влияния различного количества несоложеного сырья на качественные показатели пива
Гернет М.В., д.т.н, профессор
Кобелев К. В., к.т.н.
ГНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Россельхозакадемии
Сочи 2012

## Slide 2: Система проведения исследований
Обоснование выбора темы НИР;
Сбор промышленных образцов пива, полученных с различным содержанием несоложеного и сахаросодержащего сырья;
Органолептическая оценка представленных образцов;
Аналитическая оценка образцов пива с использованием современных инструментальных методов анализа, включающих высокоэффективную жидкостную и газовую хроматографию;
Лабораторные исследования изменения качества пива в зависимости от количественного состава используемого несоложеного зернового сырья;
Выводы.

## Slide 3: Анализ использования зернового и сахаросодержащего сырья при производстве пива в различных странах
Наименование сырья | Канада | США | Бразилия | Аргентина | Великобритания
Ограничения по несоложёным материалам | Нет | Не менее 25% | Не менее 50% | Не менее 55% | Нет
Вкусо-ароматические добавки | Не разрешено Такое пиво определяется как лагер с ароматом добавки | Разрешено в соответствии со списком допустимых ароматических добавок. В названии продукта должно быть указание на содержание добавки | Разрешено. В названии продукта должно быть указание на содержание добавки | Разрешено. В названии продукта должно быть указание на содержание добавки | Разрешено. В названии продукта должно быть указание на содержание добавки
Сахаросодержащие компоненты | Не разрешено Такое пиво определяется как лагер с добавлением сахаросодержащих компонентов | Не разрешено. Продукт должен называться солодовый напиток | Разрешено добавление только натуральных сахаросодержащих компонентов | Разрешено добавление только натуральных сахаросодержащих компонентов | Разрешено в соответствии с установленным перечнем. В наименовании продукта должно быть указание на содержание сахаросодержащих компонентов

## Slide 4
Наименование сырья | Бельгия | Германия | Украина | Россия | Китай
Ограничения по несоложеным материалам | Не менее 60% | 100% солода | Не менее 50% | Не менее 80% | Нет
Вкусо-ароматические добавки | Разрешено В названии продукта должно быть указание на содержание добавки | Не разрешено | Разрешено. В названии продукта должно быть указание на содержание добавки | Не разрешено | Разрешено.В названии продукта должно быть указание на содержание добавки
Сахаросодержащие компоненты | Разрешено в соответствии с установленным перечнем. В наименовании продукта должно быть указание на содержание сахаросодержащих компонентов | Не разрешено в пиве низового брожения. Разрешено в пиве верхового брожения. | Разрешено | Не более 2% | Разрешено

## Slide 5
В наших исследованиях мы проанализировали 29 образцов пива, полученных с различным содержанием несоложеного и сахаросодержащего сырья.
Были использованы следующие методики:
физико-химические показатели – по ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. Общие технические условия;
содержание общего азота в пиве – по Кьельдалю;
содержание органических кислот методом Высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе «Стайер» со спектрофотометрическим детектором (колонка С18 250*4,6 мм);
летучие вещества определяли на газовом хроматографе «Хроматэк Кристалл 5000.1» с пламенно-ионизационным детектором. Капиллярная колонка с неподвижной фазой (НФ);
природу происхождения спирта определяли с помощью изотопной масс-спектрометрии по методике «Измерение отношения изотопов спиртов методом изотопной масс-спектрометрии».

## Slide 6
№№ | Состав | Определяемый показатель |  |  | 
 |  | Объемное содержание спирта, % | Содержание начального экстракта, % | Содержание действительного экстракта, % | Содержание общего азота, мг/дм
1 | Солод -100% | 4,57 | 10,43 | 3,41 | 651,88
2 | Солод -100% | 5,69 | 11,50 | 2,78 | 649,92
3 | Солод -100% | 5,21 | 10,50 | 2,47 | 693,89
4 | Солод - 64% Ячмень-21% Патока -15% | 4,69 | 11,21 | 4,06 | 479,89
5 | Солод - 63% Ячмень - 22% Патока -15% | 5,60 | 11,39 | 2,81 | 437,87
6 | Солод - 65% Ячмень-20% Патока -15% | 4,54 | 10,42 | 3,44 | 451,88
7 | Солод - 57% Ячмень-28% Патока -15% | 4,41 | 9,26 | 2,43 | 421,81
8 | Солод - 59% Ячмень - 26% Патока -15% | 4,92 | 9,83 | 2,21 | 458,83
9 | Солод - 57% Ячмень - 28% Патока -15% | 4,43 | 10,30 | 2,43 | 429,82
10 | Солод-80% Патока (мальт.) - 20% | 5.18 | 11,71 | 3,81 | 602,30
11 | Солод - 80% Патока (декстр.) - 20% | 6,59 | 14,46 | 4,58 | 589,90
12 | Солод - 65% Патока (мальт.) -35% | 4,65 | 10,40 | 3,26 | 445,42
13 | Солод - 65% Патока (мальт.) -35% | 4,54 | 10,87 | 3,94 | 457,48
14 | Солод - 75% Патока (декстр.) - 25% | 8,35 | 17,27 | 4,94 | 510,66
Физико-химические показатели пива различных производителей
3
Таблица 1

## Slide 7
№№ | Состав | Определяемый показатель |  |  | 
 |  | Объемное содержание спирта, % | Содержание начального экстракта, % | Содержание действительного экстракта, % | Содержание общего азота, мг/дм
15 | Солод - 70% Патока (мальт.) -15% Рис -15% | 4,46 | 10,42 | 3,56 | 546,85
16 | Солод-70% Патока (мальт.) -10% Рис-20% | 4,63 | 10,63 | 3,53 | 560,83
17 | Солод - 70% Патока (мальт.) -10% Рис-20% | 5,06 | 11,54 | 3,82 | 495,85
18 | Солод - 70% Патока (мальт.) -15% Ячмень -15% | 4,38 | 10,51 | 3,79 | 523,86
19 | Солод-53% Ячмень - 28% Мальтозн. сироп -19 | 4,53 | 10,83 | 2,83 | 453,83
20 | Солод-73% Ячмень - 27% | 3,77 | 10,39 | 4,63 | 596,38
21 | Солод - 46% Ячмень-21% Мальтозн. сироп - 33% | 7,83 | 16,45 | 4,84 | 541,52
22 | Солод-90% Рис -10% | 4,13 | 9,54 | 3,18 | 562,23
23 | Солод-80% Рис-20% | 4,68 | 10,54 | 3,35 | 501,88
24 | Солод - 70% Рис-30% | 4,78 | 10,68 | 3,35 | 496,75
25 | Солод - 80% Патока (мальт.) - 20% | 4,89 | 11,04 | 3,55 | 522,31
26 | Солод -100% | 4,71 | 10,57 | 3,34 | 719,96
27 | Ячмень-100% | 5,41 | 12,65 | 4,29 | 461,02
28 | Солод - 75% Патока (мальт.) -25% | 4,70 | 11,30 | 4,0 | 538,47
29 | Солод -100% | 4,80 | 11,51 | 4.0 | 792,56
3
Продолжение таблицы 1

## Slide 8
Рис. 1. Вицинальные дикетоны
3

## Slide 9
Определяются: щавелевая, винная, яблочная, молочная, лимонная, янтарная органические кислоты.
Рис. 2.
3

## Slide 10
3
Определяются: альдегид уксусный, ацетон, этилацетат, метиловый спирт, 2-пропанол, 2-бутанол, l-пропанол, изобутиловый спирт, изоамилацетат, l-бутанол, изоамиловый спирт, l-гексанол, этиллактат.
Рис. 3.

## Slide 11
Рис. 4. Альдегиды
Ацетальдегид – вкус «подвала» или «подземелья».
Норма – 8-10 мг/дм
3

## Slide 12
Рис. 5. Высшие спирты
3

## Slide 13
Рис. 6. Высшие спирты
3

## Slide 14
Рис. 7. Высшие спирты
3

## Slide 15
Рис. 8. Эфиры
3
В пиве присутствуют около 60 различных эфиров,
Норма для низового брожения – 60 мг/дм, для верхового брожения – 80 мг/дм
из них 6 оказывают большое влияние: этилацетат, изоамилацетат, изобутилацетат, -фенилацетат, этилкапроат, этилкаприлат.

## Slide 16
Рис. 9. Эфиры
3

## Slide 17: Определение природы происхождения спирта методом изотопной масс-спектрометрии в образцах 11%-ного пива
№ п/п | Состав используемого сырья | Отношение стабильных изотопов углерода в промилле
1 | 100% солода | (-26,50)
2 | 80% солода 20% кукурузной крупы | (-23,97)
3 | 80% солода 20% ячменя | (-26,40)
4 | 80% солода 20% рисовой сечки | (-26,75)
5 | 80% солода 20% патоки № 1 (из кукурузного крахмала) | (-23,42)
6 | 80% солода 20% патоки № 2 (из кукурузного крахмала) | (-23,58)
Таблица 2

## Slide 18
Для исследования влияния различного содержания несоложеного ячменя на физико-химические показатели и содержание продуктов брожения в лабораторных условиях были приготовлены образцы пива, в которых солод заменен от 20 до 60 % несоложеным ячменем.
Качество солода соответствовало требованиям «высокого качества» по ГОСТ 29294-92 «Солод пивоваренный ячменный.ТУ».
Для сбраживания пивного сусла были использованы сухие пивные дрожжи расы 34/70 с нормой внесения 200 мг/л сусла. При замене более 20 % солода на несоложеный ячмень вносили комплекс ферментных препаратов, состоящий из амилолитических, протеолитических и цитолитических ферментов.

## Slide 19: Физико-химические показатели 11%-ного пива с различным содержанием несоложеного ячменя
№ | Соотношение солода и несоложеного сырья | Объемное содержание спирта, % | Содержание действительного экстракта, % | Содержание общего азота, мг/дм
1 | 100% солода | 4,65 | 3,42 | 720,65
2 | 80% солода 20% ячменя | 4,46 | 3,55 | 698,64
3 | 70% солода 30% ячменя | 4,38 | 3,82 | 539,26
4 | 60% солода 40% ячменя | 4,24 | 3,94 | 520,48
5 | 50% солода 50% ячменя | 4,11 | 4,06 | 480,52
6 | 40% солода 60% ячменя | 4,05 | 4,24 | 457,47
Таблица 3

## Slide 20: Суммарная концентрация органических кислот в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 10. Органические кислоты
3

## Slide 21: Концентрация ацетальдегида в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 11. Альдегиды
3

## Slide 22: Концентрация изобутанола в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 12. Высшие спирты
3

## Slide 23: Концентрация изоамилола в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 13. Высшие спирты
3

## Slide 24: Концентрация 1-пропанола в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 14. Высшие спирты
3

## Slide 25: Концентрация этилацетата в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 15. Эфиры
3

## Slide 26: Концентрация изоамилацетата в образцах 11%-ного пива с различным содержанием солода и несоложеного сырья
Рис. 16. Эфиры
3

## Slide 27: Выводы
- На основе анализа международных систем контроля качественных показателей пива установлено, что в настоящее время инструментальные методы определения доли несоложеного сырья, использованного при производстве пива, отсутствуют.
- С целью идентификации происхождения этанола разработана методика на основе изотопной масс-спектрометрии, позволяющая достоверно определить природу происхождения спирта в готовом пиве, полученном с использованием кукурузного крахмалосодержащего сырья.
- Выявить закономерности образования продуктов брожения в образцах готового пива можно при наличии информации о следующих параметрах: экстрактивность начального сусла, используемое зерновое сырье и продукты его переработки, технология производства пива, раса дрожжей, применяемое оборудование и т.д.
- Показано, что вещества, формирующие органолептический профиль готового пива, такие как, альдегиды, высшие спирты, эфиры, вицинальные дикетоны, органические кислоты можно идентифицировать с помощью жидкостной и газовой хроматографии.

## Slide 28
Для обеспечения идентификации летучих и нелетучих компонентов пива разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции контроля «массовой концентрации органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», а также «массовой концентрации летучих компонентов методом газовой хроматографии».
При производстве пива с заменой от 5 до 20 % экстракта пивного сусла мальтозной патокой не установлено превышения допустимых параметров по концентрации ацетальдегида, изобутанола, изоамилола, 1-пропанола, изоамилацетата, этиллактата и органических кислот, таких как щавелевая, винная, муравьиная, яблочная, уксусная и др.
- Для установления предельных значений содержания продуктов брожения в готовом пиве необходимо продолжить мониторинг различных типов отечественного и зарубежного пива для создания массива данных с учетом всех значимых параметров технологического процесса.

## Slide 29: Спасибо за внимание!